| ООО «Сейфы и металлические шкафы» П А С П О Р Т на сейф торговой марки «РИПОСТ» Н0 класса устойчивости по взлому (ГОСТ Р 50862-2005) Общие сведения Сейфы торговой марки «РИПОСТ» предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов, оружия и т.д. 2. Технические характеристики 2.1. Конструкция Корпус сейфа выполнен из стального листа толщиной 2-3 мм, толщина листа двери 5-6 мм. Сварная конструкция корпуса сейфа обеспечивает сохранность ценных бумаг при попытке несанкционированного вскрытия легким механическим инструментом. 2.2. Замковый механизм. Сейфы оборудованы ключевыми механическими замками фирмы «POTENT» Италия. 2.3. Габаритные размеры. СЕЙФЫ ОФИСНЫЕ Модель (серия) Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Вес (кг) СП-406/А20 200 260 220 7 СП-406/А25 250 340 290 12 СП-406/А28 280 420 300 14 СП-406/А30 300 260 220 10 СП-406/А42 450 420 380 23 СП-406/А63 630 440 380 41 СП-406/А90 900 440 380 52 СП-406/А120 1200 550 390 102 СП-406/А120-2 1200 550 390 105 | ООО «Сейфы и металлические шкафы» П А С П О Р Т на сейф торговой марки «РИПОСТ» Н0 класса устойчивости по взлому (ГОСТ Р 50862-2005) Общие сведения Сейфы торговой марки «РИПОСТ» предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов, оружия и т.д. 2. Технические характеристики 2.1. Конструкция Корпус сейфа выполнен из стального листа толщиной 2-3 мм, толщина листа двери 5-6 мм. Сварная конструкция корпуса сейфа обеспечивает сохранность ценных бумаг при попытке несанкционированного вскрытия легким механическим инструментом. 2.2. Замковый механизм. Сейфы оборудованы ключевыми механическими замками фирмы «POTENT» Италия. 2.3. Габаритные размеры. СЕЙФЫ ОФИСНЫЕ Модель (серия) Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Вес (кг) СП-406/А20 200 260 220 7 СП-406/А25 250 340 290 12 СП-406/А28 280 420 300 14 СП-406/А30 300 260 220 10 СП-406/А42 450 420 380 23 СП-406/А63 630 440 380 41 СП-406/А90 900 440 380 52 СП-406/А120 1200 550 390 102 СП-406/А120/2 1200 550 390 105 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект поставки Сейф - 1 шт Ключи - 2 шт на замок Съемные полки (*) - 1 компл. Паспорт - 1 шт. * Сейф модели СП406/А-20 полкой не комплектуется. 4. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа 4.1. Как открыть сейф Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора, не прилагая особых усилий. Откройте сейф, используя ключ в качестве дверной ручки. 4.2. Запирание сейфа производится в обратном порядке. 4.3. При транспортировке сейфа, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги. Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.. 5. Гарантии изготовителя 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п.4, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации. 5.2. Срок гарантийного обслуживания сейфа 12 месяцев со дня продажи. 5.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п.4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта. 5.4. Паспорт хранить отдельно от сейфа. 6. Отметка о продаже МОДЕЛЬ СП406/А-20 СП406/А-25 СП406/А-28 СП406/А-30 СП406/А-42 СП406/А-63 СП406/А-90 СП406/А-120 СП406/А-120/2 Дата продажи_____________________________ Штамп торгующей организации | Комплект поставки Сейф - 1 шт Ключи - 2 шт на замок Съемные полки (*) - 1 компл. Паспорт - 1 шт. * Сейф модели СП406/А-20 полкой не комплектуется. 4. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа 4.1. Как открыть сейф Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора, не прилагая особых усилий. Откройте сейф, используя ключ в качестве дверной ручки. 4.2. Запирание сейфа производится в обратном порядке. 4.3. При транспортировке сейфа, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги. Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.. 5. Гарантии изготовителя 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п.4, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации. 5.2. Срок гарантийного обслуживания сейфа 12 месяцев со дня продажи. 5.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п.4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта. 5.4. Паспорт хранить отдельно от сейфа. 6. Отметка о продаже МОДЕЛЬ СП406/А-20 СП406/А-25 СП406/А-28 СП406/А-30 СП406/А-42 СП406/А-63 СП406/А-90 СП406/А-120 СП406/А-120/2 Дата продажи_____________________________ Штамп торгующей организации | Комплект поставки Сейф - 01 шт Ключи - 02 шт на замок Съемные полки (*) - 01 шт. Паспорт - 01 шт. * Сейф модели СП406/А-20 полкой не комплектуется. 4. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа 4.1. Как открыть сейф Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора, не прилагая особых усилий. Откройте сейф, используя ключ в качестве дверной ручки. 4.2. Запирание сейфа производится в обратном порядке. 4.3. При транспортировке сейфа, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги. Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.. 5. Гарантии изготовителя 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п.4, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации. 5.2. Срок гарантийного обслуживания сейфа 1 год со дня продажи. 5.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п.4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта. 5.4. Паспорт хранить отдельно от сейфа. 6. Отметка о продаже МОДЕЛЬ СП406/А-20 СП406/А-25 СП406/А-28 СП406/А-30 СП406/А-42 СП406/А-62 Дата продажи_____________________________ Штамп торгующей организации |