| Комплект поставки Сейф - 01 шт Съемные полки - 01 компл. Ключи -02 шт (для модификации E и Е/Р) Паспорт - 01 шт. Блок питания - 01 шт (для модификации D) 4. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с ключевым замком (модификация E) 4.1. Как открыть сейф Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке до упора на 2 оборота по 180 градусов (не прилагая особых усилий). Откройте сейф, используя ключ в качестве дверной ручки. ВНИМАНИЕ! Конструкция замка предусматривает вынимание ключа из замочной скважины, только если замок находится в закрытом состоянии Запирание сейфа производится в обратном порядке. При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги. Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа. 5. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с кодовым замком (модификация E/SP и Е/Р) 5.1. Как открыть сейф. Код замка состоит из трех цифр от 1 до 20. Замок имеет 8000 комбинаций кода – 20х20х20=8000. Заводской код:0-0-0. Плавно вращая ручки лимбов замка по часовой стрелке, установите действующую кодовую комбинацию. Первую цифру на верхнем лимбе, вторую – на среднем и третью – на нижнем. Далее (для модификации E/SP): плавно повернув рукоятку ригельного механизма двери по часовой стрелке до упора, откройте сейф. (Для модификации Е/Р): выполните последовательно все действия согласно п.4.1 и откройте сейф. 5.2. Чтобы закрыть сейф необходимо плавно повернуть ключ (для Е/Р) либо рукоятку ригельного механизма (для Е/SP) по часовой стрелке до упора и сбить код, изменив цифру хотя бы на одном из кодовых лимбов. 5.3. Как изменить код. Помните! Изменение кода производите только при открытых дверях сейфа. 6.4. Как изменить код. На открытой двери сейфа нажмите клавишу «R», затем клавишу «*». - Нажмите клавишу «R», Наберите действующий код. - После 3-х секудной паузы снова наберите действующий код. - Нажмите клавишу (*). Наберите новый код. Нажмите клавишу (*). - После 3-х секудной паузы снова наберите новый код для подтверждения. - Нажмите клавишу (*). Если все операции были выполнены правильно, то будет получено подтверждение о запоминании нового кода с помощью 3-х коротких «бип». Возможные ошибки: при записи в память – 2 длинных «бип», при попытке ввести непринимаемый код – 1 длинный «бип». ВНИМАНИЕ! Перед дальнейшим использованием сейфа, проверьте несколько раз правильность работы замка с новым кодом на открытой двери. 7. Гарантии изготовителя 7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу сейфа при условии соблюдения пользователем п. 4, 5, 6, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации. 7.2. Срок гарантийного обслуживания сейфов 1 год со дня продажи. 7.3. При обнаружении дефектов производственного характера сейф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи сейфа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4, 5, 6 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта. 7.4. Паспорт хранить отдельно от сейфа. 8. Отметка о продаже Заводской номер ______________________________________ МОДЕЛЬ (ВМ-РС) 2517, 3121, 3623, 4025, 4228, 4932 Модификация E E/SP E/P D Дата продажи_____________________________ Штамп торгующей организации | Откройте сейф согласно п.5.1. Не сбивая код, плавно поверните ключ (для Е/Р) либо рукоятку ригельного механизма (для Е/SР) против часовой стрелки до упора. С помощью подходящего инструмента (отвертка, ключ, монета и т.п.) поверните перекодировочный винт на внутренней стороне двери против часовой стрелки до упора (примерно на 90 градусов). Установите новую кодовую комбинацию, плавно вращая ручки лимбов замка по часовой стрелке. Верните перекодировочный винт в обратное положение. ВНИМАНИЕ! Перед дальнейшим использованием сейфа, проверьте несколько раз правильность работы замка с новым кодом на открытой двери, выполнив несколько раз последовательность действий согласно п.5.1 и п.5.2. В случае если Вы забыли новую кодовую комбинацию или ошиблись при ее установке в процессе изменения кода, Вам необходимо оставить дверь сейфа открытой и обратиться к специалистам в торгующей организации или на предприятие изготовителе. ПОМНИТЕ! Восстановить работу замка возможно либо при открытой двери, либо путем механического перебора всех 8000 комбинаций. 6. Техническое обслуживание и эксплуатация сейфа с электронным кодовым замком (модификация D) 6.1. Технические характеристики замка. Питание – 4 батарейки по 1,5 Вольт. Цифровая клавиатура сочетается со звуковой системой для обозначения всех действий, как правильных так и ошибочных. Замок имеет возможность подачи внешнего питания через аварийный разъем с помощью выносного блока поставляемого в комплекта. Батарейки замка необходимо заменить, когда любое нажатие на клавиши замка сопровождается звуковым сигналом из 3-х «бип» или не реже 1 раза в год. Короткий «бип» - нормальное нажатие одной клавиши. Длинный «бип»- ошибка в одной клавише. 6.2. Как открыть сейф. Кодовая комбинация может иметь от 4 до 10 цифр от 0 до 9. Заводской код: «0000». Нажмите клавишу «R». Наберите действующий код. В случае ошибки набора кода – длинный «бип». Если код набран правильно, то сейф автоматически открывается и в двери выдвигается ручки для открывания двери. 6.3. Как закрыть сейф. Нажмите клавишу «». Нажмите клавишу «*». Сейф закрывается, а ручки задвигается на свое место в двери. П А С П О Р Т (ВМ-РC) на сейф стенной торговой марки «РИПОСТ» I класса устойчивости по взлому (ГОСТ Р50862-2005) 1. Общие сведения Сейфы стенные торговой марки «РИПОСТ» предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов и оружия и т.д. Сейфы данной серии сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями безопасности и с учетом рекомендаций специалистов на основании ТУ 9693-001-35531627-96. 2. Технические характеристики 2.1. Конструкция. Стальной корпус из листа не менее 2,5 мм имеет мощную фасадную раму и дверь из листа не менее 10 мм. Отверстия по периметру окантовки задней стенки сейфа предназначены для крепления сейфа в нише стены перед закладкой сейфа строительным раствором или кирпичной кладкой. 2.2. Замковый механизм. Сейфы оборудованы замками фирмы «POTENT» (Италия) - механический ключевой замок (модификации Е ); - механический кодовый замок (модификация Е/SР); - комбинированный механический+ключевой замок (модификация Е/Р); - электронный кодовый замок (модификация D). 2.3. Габаритные размеры. Модель (серия) Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Вес (кг) Внутрен. Объем (л) *2517 170 250 140 7 5,0 *3121 210 310 140 10 10,5 *3623 230 360 190 14 12,5 *4025 250 400 190 16 16,4 4228 280 420 270 20 19,8 4932 320 490 270 25 26,8 * модель имеет класс взломостойкости О | ООО «Сейфы и металлические шкафы» Санкт-Петербург, пр. Славы 24-355 П А С П О Р Т на шкаф металлический торговой марки «РИПОСТ» Общие сведения Шкафы торговой марки «РИПОСТ» предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов и оружия и т.д. 2. Технические характеристики 2.1. Конструкция Сварная конструкция корпуса из листа не менее 3 мм, дверь – из листа не менее 5 мм. Шкаф обеспечивает сохранность ценных бумаг при попытке несанкционированного вскрытия легким механическим инструментом. 2.2. Замковый механизм. Шкафы оборудованы включенными механическими замками. 2.3. Габаритные размеры. Модель (серия) Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Вес (кг) 001 250 350 290 14 002 350 250 290 14 111 290 420 320 25 101 450 450 450 30 102 650 450 400 40 201* 1110 255 180 30 202 910 450 400 73 301* 1400 350 300 60 302 1400 350 300 60 303 1340 450 400 105 304 1400 350 300 60 305* 1650 350 300 75 * - Оружейный шкаф | Санкт-Петербург П А С П О Р Т на сейф мебельный торговой марки «РИПОСТ» Общие сведения Сейфы мебельные торговой марки «РИПОСТ» предназначены для хранения ценных бумаг, драгоценностей, документов и оружия и т.д. Сейфы данной серии сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями безопасности и с учетом рекомендаций специалистов на основании ТУ 9693-001-35531627-96. 2. Технические характеристики 2.1. Конструкция Стальной корпус из листа не менее 2,5 мм имеет мощную фасадную раму и дверь из листа не менее 10 мм. Отверстие в задней стенке сейфа предназначены для крепления сейфа к стене. 2.2. Замковый механизм. Сейфы оборудованы замками фирмы «POTENT» (Италия) - механический ключевой замок (модификации SE); - механической кодовый замок (модификации E/SP; - комбинированный механический+ключевой) замок (модификации Е/Р); - электронный кодовой замок (модификация D). 2.3. Габаритные размеры. Модель (серия) Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм) Вес (кг) Внутрен. Объем, л Р20 235 350 235 20 10,2 Р21 290 440 325 30 22,0 Р23 440 435 420 50 51,5 Р36 655 435 420 70 80,7 Р36Т 655 435 420 72 80,7 303 1340 450 400 105 304 1400 350 300 60 305* 1650 350 300 75 |
| --- | --- | --- | --- |